Radziądz, 14.03.2019 r

Data

Jan Krzysztof Raftowicz Radziądz 85 55 – 140 Żmigród

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wiata – Roboty ogólnobudowlane

Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa wiaty na maszyny rolnicze z wykorzystaniem dachu pod panele elektrowni fotowoltanicznej do 40 KW zakres rzeczowy: termin wykonania do 30 lipca 2019 r. według przedmiaru: d.1 KNR 2-01 0122-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3 (31,1*13,6)*1 m3 422,960 RAZEM 422,960 2 d.1 KNR 2-01 0126-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2 15*35 m2 525,000 RAZEM 525,000 3 d.1 KNR 2-01 0206-01 Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km m3 (31,10*13,6)*1*1,5+0,4*364 m3 780,040 RAZEM 780,040 4 d.1 KNR 2-31 0103-01 analogia Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjnej w gruncie kat. I-II m2 31,1*2+12,4*2 m2 87,000 RAZEM 87,000 5 d.1 KNR 2-31 0114-01 analogia Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 50 cm Krotność = 2,5 m2 (31,1*2+12,4*2) m2 87,000 RAZEM 87,000 6 d.1 KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podł. gruntowym m3 (2*12,4+2*31,10)*0,1 m3 8,700 RAZEM 8,700 7 d.1 KNR-W 2-02 0259-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane ( lawy fundamentowe ) kg (31*2+12,3*2)*(4*0,888)+((8*4)*2)*0,888+((8*2)*2)*1,578+((12*4)*2)*1,578 kg 566,419 RAZEM 566,419 8 d.1 KNR-W 2-02 0259-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane ( strzemiona ) Kg ((13,5*2+31*2)*5)*(1,2*0,222) kg 118,548 RAZEM 118,548 9 d.1 KNR-W 2-02 0202-01 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu m3 (12,4*2+31,1*2)*(0,6*0,4) m3 20,880 RAZEM 20,880 10 d.1 KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - zbrojenie ściany fundamentowej kg ((30,24*2+2*12,76)*14)*0,888 kg 1 069,152 RAZEM 1 069,152 11 d.1 KNR 2-02 0207-03 0207-07 Ściany żelbetowe proste grubości 24 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu m2 (30,24*2+2*12,76)*0,5 m2 43,000 RAZEM 43,000 12 d.1 KNR 2-02 0602-03 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa m2 (12,4*2+31,1*2)*(0,6) m2 52,200 RAZEM 52,200 13 d.1 KNR 2-02 0602-04 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa m2 poz.12 m2 52,200 RAZEM 52,200 14 d.1 KNR 2-02 0603-03 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa m2 12*(2*(0,5*2+0,4*2))+((30,24*2+2*12,76)*0,5)*2 m2 129,200 RAZEM 129,200 15 d.1 KNR 2-02 0603-04 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa m2 poz.14 m2 129,200 RAZEM 129,200 16 d.1 KNR 2-01 0320-0402 analogia Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m m3 (31,1*2+12,4*2)*(1-0,5)-(0,24*(30,24*2+12,76*2)) m3 22,860 RAZEM 22,860 17 d.1 KNR 2-31 0103-01 analogia Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II m2 29,76*12,76 m2 379,738 RAZEM 379,738 18 d.1 KNR 2-31 0114-05 0114-06 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20. cm m2 29,76*12,76 m2 379,738 RAZEM 379,738 19 d.1 KNR-W 2-02 0259-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - zbrojenie posadzki Kg 2*((29,76*12,76)*(10*0,617)) kg 4 685,962 RAZEM 4 685,962 20 d.1 KNR 2-02 0205-01 analogia Płyty żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 29,76*12,76*0,2 m3 75,948 RAZEM 75,948 21 d.1 KNR-W 2-02 0259-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm kg (9*(4,5*4))*0,888+(2*(8*4,5))*1,578+(4*(12*4,5))*1,578+(4*(30,24+12,76*2))* 0,888+(8*(30,24+6))*1,578 kg 1 253,873 RAZEM 1 253,873 22 d.1 KNR-W 2-02 0259-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm kg ((9*4,5*5)*0,9+(2*4,5)*(2*1,3)+(4*4,5)*(2*1,7)+(5*(30,24+12,76*2))*0,9+(10* (30,24+5))*(2*1,6))*0,222 kg 365,290 RAZEM 365,290 23 d.1 KNR 2-02 0208-05 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu - Trzpienie T1 m3 ((0,24*0,24)*4,1)*9 m3 2,125 RAZEM 2,125 24 d.1 KNR 2-02 0208-03 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - Słupy S2 i S3 m3 ((0,62*0,24)*4,1)*2+((1*0,24)*4,1)*4 m3 5,156 RAZEM 5,156 25 d.1 KNR 2-02 0210-06 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu – wieńce m3 (0,24*0,24)*(30,24+2*12,74) m3 3,209 RAZEM 3,209 26 d.1 KNR 2-02 0210-04 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu - Podciąg P1 m3 (0,50*0,24)*(30,24+6) m3 4,349 RAZEM 4,349 27 d.1 KNR 9-10 0153-01 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm z bloków SILIKAT N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej m2 (30,24+2*12,76-8*0,24)*4,1-5*4 m2 200,744 RAZEM 200,744 28 d.1 KNR 2-02 0902-01 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie m2 (30,24+13,24*2+12,76*2+29,76)*4,1-5*4 m2 439,200 RAZEM 439,200 29 d.1 KNR AT-38 0405-01 Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi m2 (30,24+13,24*2)*4,1-5*4 m2 212,552 RAZEM 212,552 30 d.1 Oferta nr 211/2017 Załącznik nr 1 Dachy z wiązarów deskowych o rozpiętości 13.5 m z tarcicy nasyconej kpl. 1 kpl. 1,000 RAZEM 1,000 31 d.1 KNR AT-09 0103-04 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,20 m m2 (31,4*8,8)*2 m2 552,640 RAZEM 552,640 32 d.1 KNR-W 2-02 0410-03 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej m2 557 m2 557,000 RAZEM 557,000 33 d.1 KNR AT-09 0802-04 Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 85% i pow. ponad 50 m2 Pokrycie dachu m2 557 m2 557,000 RAZEM 557,000 34 d.1 KNR AT-09 0802-10 Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory m 31,4 m 31,400 RAZEM 31,400 35 d.1 KNR-W 2-02 0522-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku m 2*31,4 m 62,800 RAZEM 62,800 36 d.1 KNR-W 2-02 0529-01 Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku m 4*4,5 m 18,000 RAZEM 18,000 dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie zleceniodawcy, po umówieniu tel.601 733 559, 71 38 56 026 wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu i przedmiaru muszą zostać uzgodnione z autorem projektu i zleceniodawcą dodatkowe wyjaśnienia tel.601 733 559

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | cena brutto | 90% |
| 2. | długość okresu gwarancji | 10 % |

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Oferta by mogła zostać poddana ocenie musi spełniać wszystkie warunki niniejszego zapytania. 1. cena brutto oferty, znaczenie procentowe kryterium 90% Max ilość punktów – 90 pkt. dla rachunków uproszczonych cena podana, będzie traktowana jak cena netto dla faktury VAT, Zasady punktacji: C = Cn/Cb*90 gdzie: C – ilość punktów za cenę dla badanej oferty Cn – wartość ceny dla oferty z najniższą ceną Cb – wartość ceny dla badanej oferty 2. długość okresy gwarancji, znaczenie procentowe kryterium 10% Max ilość punktów – 10 pkt. Zasady punktacji: G = Gb/Gn*10 gdzie: G – ilość punktów za gwarancję dla badanej oferty Gn – długość okresu gwarancji wyrażona w miesiącach, dla oferty z najdłuższą gwarancją Gb – okres gwarancji wyrażony w miesiącach dla badanej oferty Punkty uzyskane za poszczególne kryteria zostaną dla oferty zsumowane. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania 100 pkt. Uzyskane ilości pkt. zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku. Wybrana zostanie do realizacji oferta, która uzyska największą ilość punktów (C+G). W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej oferentów, wybrana zostanie oferta z niższą ceną, gdy to nie rozstrzygnie oferenci Ci zostaną poproszeni o dodatkowe oferty z ceną niższą od wcześniej zaoferowanej.

Termin składania ofert

Termin na złożenie oferty wynosi 14 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego, tj. do 29 03 2019r.

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

| Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą e-mail w: | Radziądz 85, 55 – 140 Żmigród lub traft@wp.pl |
| --- | --- |

W przypadku wysłania pocztą tradycyjną, oferta by była rozpatrywana musi być dostarczona do siedziby zamawiającego do 25 marca 2019 r.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

| - dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres) - opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia, | - wartość oferty netto/brutto. - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym |
| --- | --- |

(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej0

w załączeniu:

wzorcowy formularz oferty

FORMULARZ OFERTOWY

# Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa	.................................................................................................................................

Siedziba ..............................................................................................................................

Nr telefonu /faks/mail ..............................................................................................................

NIP .....................................................................................................................................

Regon .................................................................................................................................

## Dane dotyczące Zamawiającego

Nazwa		Jan Krzysztof Raftowicz

Siedziba	Radziądz 85, 55 – 140 Żmigród

Nr telefonu /e-mail 	tel. 601 733 559 (e-mail: traft@wp.pl)

NIP        915 131 57 52

Odpowiadając na zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia:

Wiata – Roboty ogólnobudowlane

Cena oferty wynosi:

brutto .................................................................... zł

(słownie : ............................................................................................................................. )

netto ....................................................................... zł

(słownie : ............................................................................................................................ )

podatek VAT ................... % ................................ zł

...........................................			..........................................................

miejscowość i data				podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Oświadczamy, że :

    - znamy i akceptujmy warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie;

    - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

    - nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia;

    - przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia 20 czerwca 2019 r.

    - udzielamy gwarancji na okres ...................................... m-cy.

    - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 25 dni licząc od dnia upływu terminu na złożenie oferty;

    - Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo                                       z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

          - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

          - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

          - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

          - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10) załączniki: …………………………………………………………..

...........................................			..........................................................

miejscowość i data				podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy